## Slide 1
알람i
22101443 양소희
20101491 김태훈
HOME-TALK
MCP & LLM 기반 지능형 홈 모니터링 시스템
“보이지 않는 순간에도, 집 안의 중요한 변화를 감지하다.”

## Slide 2
Introduction

## Slide 3
프로젝트 개요
I1
기존 방식의 한계
장시간 홈캠 영상을 직접 확인해야 함
중요한 상황을 즉시 파악하기 어려움
영상 저장을 넘어, 상황을 자동으로 판단하는 기능이 필요
고령 가구 및 독거 노인 증가
응급 상황 발생 시 신속한 인지의 어려움
맞벌이 가구 증가
부재 시간 동안의 가정 내 상황 확인 필요
1인 가구 증가
외출 중 주거 안전 및 방범 관리 필요
목표
돌봄 공백이 발생하는 가정을 대상으로, 카메라와 마이크를 활용하여 실내 위험 상황과 생활 이벤트를 실시간으로 감지하고 보호자에게 알림을 제공하는 지능형 홈모니터링 시스템.

## Slide 4
전체 시스템 구성도
Edge Device
Backend & Cloud
Client
Raspberry Pi 5
Edge Computing
Camera
Module V3
(영상)
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
(소리)
OpenCV &
YOLOv8n
영상 전처리
YAMNet
환경음 분류
1차 필터링
백엔드 서버 (Node.js)
Main API
Server
앱 요청 중계
DB 제어
MCP Server
AI Tool 제공
DB검색/캡처
Database
Supabase
데이터 저장
Claude 3.5
Sonnet API
Vision + LLM
모바일 앱
React Native
채팅 UI
대화형 브리핑
인터페이스
💬 자연어 질의
📋 요약 응답
👤
추출한
데이터
전송
Proxy
↕
↕
1단계 Edge device
3단계 Backend&Cloud
4단계 최종 APP
I2
2단계
연결 통합

## Slide 5
I3
최종 구현 목표
모바일 앱 (React Native)
주요 기능
• 채팅 UI 기반 대화형 인터페이스
• 사용자 질문 → AI가 답변
• 실시간 알림 수신 (위험 상황)
• 하루 요약 리포트 확인
질문 예시
"오늘 누가 집에 왔어?"
"아이가 언제 학교에서 돌아왔어?"
"이번 주 방문 기록 보여줘"
실시간 알림
💬 정상
초인종, 노크 소리
문 열고 닫힘, 택배
⚠️ 주의
반려동물 울음소리,
아기 울음소리
🚨 위험
화재경보, 낙상 감지,
비명, 고함
5

## Slide 6
Edge Device

## Slide 7
Hardware 구성
Main Controller - Rasberry Pi 5
Video - Camera Module V3
Audio - ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
E1
Edge Device
Raspberry Pi 5
Edge Computing
Camera
Module V3
(영상)
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
(소리)
OpenCV &
YOLOv8n
YAMNet
이벤트 감지
Backend & Cloud
카메라
마이크

## Slide 8
음성 이벤트 감지
E2
마이크 입력
오디오 버퍼
16kHz 전처리
YAMNet
소리 분류
이벤트 판단
이벤트 감지
Backend 전송
등급 | 카테고리 | YAMNet 클래스 (index) | 임계값 | 이벤트가 되는 조건 | 중복 방지 시간
위험 | 경보음/사이렌 | Fire alarm(394), Alarm(382), Siren(390), Smoke detector(393) | 0.5 | 4개 중 하나라도 한 프레임에서 0.5 이상 | 10초
위험 | 파손/충격음 | A그룹: Glass(435)·Crack(434) / B그룹: Shatter(437)·Breaking(464) | 0.3 | 3프레임(약 1.4초) 안에 A·B그룹 모두 0.3 이상 — 한쪽 소리만 나서는 안 울림 | 10초
위험 | 비명 및 고함 | Screaming(11), Shout(6), Groan(33) | 0.3 | 위와 같음 (5프레임 중 3프레임 이상) | 30초
주의 | 아기 울음 | Baby cry(20), Crying·sobbing(19) | 0.3 | 연속 5프레임(약 2.4초) 중 3프레임 이상 0.3 이상 | 30초
주의 | 애완동물 울음 | Bark(70), Meow(78) | 0.3 | 한 프레임만 0.3 이상이어도 발생 | 5분
일반 | 초인종/노크 | Doorbell(349), Ding-dong(350), Knock(353) | 0.7 | 한 프레임만 0.7 이상이어도 발생 | 5분

## Slide 9
음성 이벤트 감지
E2
마이크 입력
오디오 버퍼
16kHz 전처리
YAMNet
소리 분류
이벤트 판단
이벤트 감지
Backend 전송
등급 | 카테고리 | YAMNet 클래스 (index) | 임계값 | 이벤트가 되는 조건 | 중복 방지 시간
위험 | 경보음/사이렌 | Fire alarm(394), Alarm(382), Siren(390), Smoke detector(393) | 0.5 | 4개 중 하나라도 한 프레임에서 0.5 이상 | 10초
위험 | 파손/충격음 | A그룹: Glass(435)·Crack(434) / B그룹: Shatter(437)·Breaking(464) | 0.3 | 3프레임(약 1.4초) 안에 A·B그룹 모두 0.3 이상 — 한쪽 소리만 나서는 안 울림 | 10초
위험 | 비명 및 고함 | Screaming(11), Shout(6), Groan(33) | 0.3 | 위와 같음 (5프레임 중 3프레임 이상) | 30초
주의 | 아기 울음 | Baby cry(20), Crying·sobbing(19) | 0.3 | 연속 5프레임(약 2.4초) 중 3프레임 이상 0.3 이상 | 30초
주의 | 애완동물 울음 | Bark(70), Meow(78) | 0.3 | 한 프레임만 0.3 이상이어도 발생 | 5분
일반 | 초인종/노크 | Doorbell(349), Ding-dong(350), Knock(353) | 0.7 | 한 프레임만 0.7 이상이어도 발생 | 5분

## Slide 10
영상 이벤트 감지
E3
카메라 입력
비디오 버퍼
5FPS 샘플링
YOLO 객체 분류
이벤트 판단
이벤트 감지
Backend 전송
Danger 낙상 감지 · 침입 감지
Warning 낙상 의심
Normal 택배 · 방문자
낙상 감지 · Danger
YOLO로 사람의 위치 및 Bounding Box 추적
프레임 간 Bounding Box의 위치·크기 변화 분석
짧은 시간 동안 발생하는 급격한 변화 감지
조건 만족 시 이벤트 생성
→ fall_detect
택배 감지 · Normal
YOLO로 사람의 방문 여부 확인
사람이 머문 영역을 기준 영역으로 설정
사람 퇴장 후 일정 시간 대기
방문 전후 해당 영역의 Pixel 변화 분석
변화가 일정 시간 유지되면 이벤트 생성
→ delivery
방문자 감지 · Normal
YOLO의 person 클래스 활용
영상 내 사람의 등장 여부 확인
일정 시간 이상 사람 존재 여부 확인
방문자 발생 시 이벤트 생성
→ visitor

## Slide 11
Backend & Cloud

## Slide 12
전체 구조
B1
통신 방식 WebSocket·MQTT 없이 일반 HTTPS 요청만 사용 — 연결은 항상 라즈베리파이가 먼저 시작
Backend & Cloud
Client
백엔드 서버 (Node.js)
Main API
Server
앱 요청 중계
DB 제어
MCP Server
AI Tool 제공
DB검색/캡처
Database
Supabase
데이터 저장
Claude 3.5
Sonnet API
Vision + LLM
모바일 앱
React Native
채팅 UI
대화형 브리핑
인터페이스
💬 자연어 질의
📋 요약 응답
👤
Proxy
↕
↕

## Slide 13
Main API Server
B2
외부에서 들어오는 요청을 처리하는 서버
Node.js + Express로 만든 REST API — URL(주소)마다 기능을 나눠 요청을 받는 방식
/api/events
라즈베리파이에서 발생한 이벤트 정보를 받아 저장하고, 필요할 때 조회
/api/chat
보호자가 “오늘 누가 왔어?”와 같은 질문을 보내면 AI가 답변
오늘의 브리핑도 생성
/api/devices
카메라·마이크의 현재 상태를 확인
사용자가 앱에서 촬영 화면을 볼 수 있도록 관리
/api/notifications
위험 이벤트 발생 시 휴대폰으로 푸시 알림 전송

## Slide 14
Database – Supabase
B3
Supabase = PostgreSQL DB + 로그인 + 파일 저장소를 한 번에 제공하는 클라우드 서비스
devices
등록된 기기(카메라·마이크)와 마지막 연결 시간
events
감지된 이벤트 정보(방문자·움직임·소리·위험)와 사진·영상·음성 파일 위치
conversations · messages
AI와 주고받은 대화 기록
briefings
오늘의 브리핑 내용
push_subscriptions · notification_preferences
푸시 알림 및 알림 설정
미디어 보안
사진·영상은 Storage에 비공개 저장. 사용자가 영상을 볼 때만 1시간짜리 임시 링크를 발급해 외부 공개 차단

## Slide 15
MCP Server
B4
AI가 DB에 직접 접근하지 않고, 필요한 기능만 도구(Tool)로 사용하도록 구성
도구 11개
이벤트 · 7개
오늘 이벤트
날짜별 이벤트
방문자 기록
위험 이벤트
하루 요약
주간 요약
녹화·녹음 불러오기
카메라/마이크 · 4개
카메라/마이크 상태
기기 목록
지금 화면 촬영
최근 캡처
MCP · Model Context Protocol
AI가 외부 데이터나 기능을 쓰기 위한 규칙 — 여러 AI 서비스에서 같은 방식으로 도구 사용 가능
사용한 이유
도구 추가가 쉬움
미리 정한 질문이 아니라, AI가 질문을 분석해 도구를 선택
기능과 채팅 로직의 분리

## Slide 16
DEMO

## Slide 17
DEMO

## Slide 18
알람i
22101443 양소희
20101491 김태훈
강좌
담당교수
조원
Q & A
감사합니다