## Slide 1
알람i
22101443 양소희
20101491 김태훈
HOME-TALK
MCP & LLM 기반 지능형 홈 모니터링 시스템
“보이지 않는 순간에도, 집 안의 중요한 변화를 감지하다.”

## Slide 2
Introduction

## Slide 3
프로젝트 개요
I1
기존 방식의 한계
장시간 홈캠 영상을 직접 확인해야 함
중요한 상황을 즉시 파악하기 어려움
영상 저장을 넘어, 상황을 자동으로 판단하는 기능이 필요
고령 가구 및 독거 노인 증가
응급 상황 발생 시 신속한 인지의 어려움
맞벌이 가구 증가
부재 시간 동안의 가정 내 상황 확인 필요
1인 가구 증가
외출 중 주거 안전 및 방범 관리 필요
목표
돌봄 공백이 발생하는 가정을 대상으로, 카메라와 마이크를 활용하여 실내 위험 상황과 생활 이벤트를 실시간으로 감지하고 보호자에게 알림을 제공하는 지능형 홈모니터링 시스템.

## Slide 4
시중 홈캠과 HOME-TALK 비교
I2
질문으로 기록을 찾고, 하루의 변화를 브리핑
감지 기능에 대화형 조회와 요약을 연결한 보호자용 서비스
비교 항목 | Tapo C225 V2 | eufy E220 | HOME-TALK 개발 앱
영상 이벤트 | 사람·차량·반려동물 | 사람·반려동물 | 방문·택배·낙상/의심
소리 이벤트 | 울음·짖음·야옹 유리 파손 | 소리·울음 감지 | 생활·위험 소리 6종 카메라 기록과 함께 조회
알림·기록 | 감지 알림 로컬·클라우드 저장 | 감지 알림 로컬·클라우드 저장 | 위험 등급별 알림 이벤트·첨부 기록 조회
기록에 자연어 질문 | 공식 자료 미기재 | 공식 자료 미기재 | “오늘 방문 기록 알려줘” 질문에 맞는 기록 조회
하루 자연어 브리핑 | 공식 자료 미기재 | 공식 자료 미기재 | 하루 이벤트 요약 생성 앱에서 확인
공식 제품 자료 기준(2026.10.26) · 미기재는 미지원 단정이 아님 · 지역·버전에 따라 다를 수 있음
HOME-TALK은 개발 프로토타입이며, 상용 제품과 감지 성능을 직접 비교한 결과는 아님
Notes: 비교 기준일: 2026-10-26. 비교 대상은 명시한 두 모델의 공식 자료이며 전체 시장에서의 독점적 우위를 뜻하지 않음. Tapo C225 V2 공식 사양: https://www.tapo.com/us/product/tapo-c225-security-camera/v2/1-pack/specs/ (사람·차량·반려동물, 울음·야옹·짖음·유리 파손, 로컬 microSD 및 유료 Tapo Care, 시스템 알림). eufy E220 공식 제품 페이지: https://www.eufy.com/products/t8410121 (사람·반려동물·오디오·울음 감지, 알림, microSD·선택 클라우드). 자연어로 과거 이벤트를 질의하는 기능과 하루 자연어 브리핑은 위 모델 자료에서 확인되지 않아 미기재로 표시. 스마트 스피커의 음성 제어와 기록에 대한 자연어 질의는 구분. HOME-TALK 근거: web/src/screens/HomeScreen.jsx, web/src/context/AppDataContext.jsx, web/src/lib/api.js, src/mcp/tools/event.tools.js, src/mcp/tools/camera.tools.js, vision/ 및 yamnet/ 평가 기록. 영상과 소리는 개별 감지 후 이벤트로 통합하며 하나의 다중모달 모델이 공동 추론한다고 주장하지 않음. 소리 6종은 구현 범위이며 모두 높은 검출률을 보장하지 않음(비명·고함 교차검증 0). 운영 기기·배포 종단 간 동작은 본 문서 편집 중 실행하지 않음.

## Slide 5
시연 시나리오 예시
I3
보호자가 외출한 동안, 집의 변화를 확인하는 과정
현관 모드의 방문·초인종 이벤트로 감지부터 브리핑까지 시연
순서 | 시연 행동 | 앱에서 확인할 내용
01 준비 | 로그인 후 현관 모드 선택 카메라·마이크 연결 확인 | 현관 모드와 기기 상태
02 이벤트 | 방문자가 지정 구역에 머무름 초인종 소리 재생 | 방문·소리 이벤트가 기록에 추가되는 과정
03 기록 확인 | 이벤트 목록에서 해당 기록 선택 | 시간·종류·연결된 첨부 확인
04 대화형 조회 | “오늘 방문 기록 알려줘” 질문 | 저장된 방문 기록을 바탕으로 답변
05 하루 요약 | 홈에서 브리핑 생성 현재 화면 보기 선택 | 하루 요약과 현재 집 사진 확인
위험 알림 예시: 검증한 경보음 재생 후 알림 확인(거실 모드·알림 권한 사전 설정)
모드 반영·이벤트 저장을 확인한 뒤 다음 단계 진행 · 사람의 신원 식별을 의미하지 않음
Notes: 시연 예시이며 실제 실행 결과나 고정 지연시간을 보장하지 않음. 사용 흐름은 현재 웹 코드의 현관/거실 모드, 이벤트 목록, 자연어 채팅, 홈 브리핑, 현재 화면 촬영 기능 기준. 시연 전 로그인·네트워크·장치 하트비트·브라우저 알림 허용·구독과 해당 모드 반영을 확인. 설정 변경의 엣지 반영은 하트비트에 따르므로 확정된 초 단위 지연을 제시하지 않음. 현관 모드에서 방문과 초인종을 먼저 시연하고, 위험 알림은 거실 모드에서 별도 검증한 경보음으로 선택 시연. 노트북 경보음 교차검증 Recall이 0.333이므로 아무 음원으로 성공을 가정하지 않음. 방문자의 이름/가족 여부 등 신원 식별을 시연하지 않음. 새 데이터가 서버에 저장된 뒤 질의·브리핑 생성. 실패 시 실제 상태를 설명하며 사전 저장 기록을 사용하면 그 사실을 밝힘. 출처: web/src/screens/HomeScreen.jsx, web/src/lib/api.js, web/src/context/AppDataContext.jsx, src/mcp/tools/event.tools.js, src/mcp/tools/camera.tools.js.

## Slide 6
전체 시스템 구성도
Edge Device
Backend & Cloud
Client
Raspberry Pi 5
Edge Computing
Camera
Module V3
(영상)
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
(소리)
OpenCV &
YOLOv8n
영상 전처리
YAMNet
환경음 분류
1차 필터링
백엔드 서버 (Node.js)
Main API
Server
앱 요청 중계
DB 제어
MCP Server
AI Tool 제공
DB검색/캡처
Database
Supabase
데이터 저장
Claude 3.5
Sonnet API
Vision + LLM
모바일 앱
React Native
채팅 UI
대화형 브리핑
인터페이스
💬 자연어 질의
📋 요약 응답
👤
추출한
데이터
전송
Proxy
↕
↕
1단계 Edge device
3단계 Backend&Cloud
4단계 최종 APP
I4
2단계
연결 통합

## Slide 7
I5
최종 구현 목표
모바일 앱 (React Native)
주요 기능
• 채팅 UI 기반 대화형 인터페이스
• 사용자 질문 → AI가 답변
• 실시간 알림 수신 (위험 상황)
• 하루 요약 리포트 확인
질문 예시
"오늘 누가 집에 왔어?"
"아이가 언제 학교에서 돌아왔어?"
"이번 주 방문 기록 보여줘"
실시간 알림
💬 정상
초인종, 노크 소리
문 열고 닫힘, 택배
⚠️ 주의
반려동물 울음소리,
아기 울음소리
🚨 위험
화재경보, 낙상 감지,
비명, 고함
7

## Slide 8
Edge Device

## Slide 9
Hardware 구성
Main Controller - Rasberry Pi 5
Video - Camera Module V3
Audio - ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
E1
Edge Device
Raspberry Pi 5
Edge Computing
Camera
Module V3
(영상)
ReSpeaker 2-Mic Pi HAT
(소리)
OpenCV &
YOLOv8n
YAMNet
이벤트 감지
Backend & Cloud
카메라
마이크

## Slide 10
음성 이벤트 감지
E2
마이크 입력
오디오 버퍼
16kHz 전처리
YAMNet
소리 분류
이벤트 판단
이벤트 감지
Backend 전송
등급 | 카테고리 | YAMNet 클래스 (index) | 임계값 | 이벤트가 되는 조건 | 중복 방지 시간
위험 | 경보음/사이렌 | Fire alarm(394), Alarm(382), Siren(390), Smoke detector(393) | 0.5 | 4개 중 하나라도 한 프레임에서 0.5 이상 | 10초
위험 | 파손/충격음 | A그룹: Glass(435)·Crack(434) / B그룹: Shatter(437)·Breaking(464) | 0.3 | 3프레임(약 1.4초) 안에 A·B그룹 모두 0.3 이상 — 한쪽 소리만 나서는 안 울림 | 10초
위험 | 비명 및 고함 | Screaming(11), Shout(6), Groan(33) | 0.3 | 위와 같음 (5프레임 중 3프레임 이상) | 30초
주의 | 아기 울음 | Baby cry(20), Crying·sobbing(19) | 0.3 | 연속 5프레임(약 2.4초) 중 3프레임 이상 0.3 이상 | 30초
주의 | 애완동물 울음 | Bark(70), Meow(78) | 0.3 | 한 프레임만 0.3 이상이어도 발생 | 5분
일반 | 초인종/노크 | Doorbell(349), Ding-dong(350), Knock(353) | 0.7 | 한 프레임만 0.7 이상이어도 발생 | 5분

## Slide 11
YAMNet 실환경 정확성 평가
E3
Pi 마이크 24클립 · 6개 소리 분류 · ESC-50 2,000클립으로 오경보 점검
평균 F1 0.510 → 0.610
기존 설정과 음원 단위 교차검증 비교 · Precision·Recall은 교차검증 기준
소리 종류 | Precision | Recall | F1 기존 | F1 교차검증
경보음·사이렌 | 0.500 | 0.333 | 0.400 | 0.400
유리 파손·충격 | 1.000 | 0.667 | 0.500 | 0.800
아기 울음 | 0.750 | 1.000 | 0.750 | 0.857
비명·고함 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000
초인종·노크 | 0.750 | 0.500 | 0.500 | 0.600
반려동물 소리 | 1.000 | 1.000 | 0.909 | 1.000
Precision(정밀도): 감지한 것 중 정답 비율 Recall(재현율): 실제 소리 중 감지한 비율
F1: 정밀도·재현율의 조화평균(0~1) 한계: 동일 세션 24클립, 새 음원·날짜로 검증 필요
Notes: 출처: yamnet/yamnet_realworld_eval.ipynb 저장 실행 결과 셀 16, 24, 47. 기존 macro F1 0.510, 자체평가 0.699, 음원 단위 교차검증 0.610. Precision 및 Recall은 셀 24의 교차검증 값. 음원 하나를 통째로 제외하고 나머지로 설정을 선택한 뒤 제외한 음원을 평가. 자체평가 점수는 선택 데이터 재사용으로 낙관적이므로 주지표에 사용하지 않음. 비명·고함은 예측 양성 0건으로 노트북의 zero-division 처리에 따라 Precision 0 표시. 동일 날·장소·마이크의 개발 표본이며 장시간 배경 소음과 운영 성능은 검증 안 됨. 규칙 및 임계값의 운영 반영을 의미하지 않음.

## Slide 12
영상 이벤트 감지
E4
카메라 입력
비디오 버퍼
5FPS 샘플링
YOLO 객체 분류
이벤트 판단
이벤트 감지
Backend 전송
Danger 낙상 감지 · 침입 감지
Warning 낙상 의심
Normal 택배 · 방문자
낙상 감지 · Danger
YOLO로 사람의 위치 및 Bounding Box 추적
프레임 간 Bounding Box의 위치·크기 변화 분석
짧은 시간 동안 발생하는 급격한 변화 감지
조건 만족 시 이벤트 생성
→ fall_detect
택배 감지 · Normal
YOLO로 사람의 방문 여부 확인
사람이 머문 영역을 기준 영역으로 설정
사람 퇴장 후 일정 시간 대기
방문 전후 해당 영역의 Pixel 변화 분석
변화가 일정 시간 유지되면 이벤트 생성
→ delivery
방문자 감지 · Normal
YOLO의 person 클래스 활용
영상 내 사람의 등장 여부 확인
일정 시간 이상 사람 존재 여부 확인
방문자 발생 시 이벤트 생성
→ visitor

## Slide 13
Backend & Cloud

## Slide 14
전체 구조
B1
통신 방식 WebSocket·MQTT 없이 일반 HTTPS 요청만 사용 — 연결은 항상 라즈베리파이가 먼저 시작
Backend & Cloud
Client
백엔드 서버 (Node.js)
Main API
Server
앱 요청 중계
DB 제어
MCP Server
AI Tool 제공
DB검색/캡처
Database
Supabase
데이터 저장
Claude 3.5
Sonnet API
Vision + LLM
모바일 앱
React Native
채팅 UI
대화형 브리핑
인터페이스
💬 자연어 질의
📋 요약 응답
👤
Proxy
↕
↕

## Slide 15
Main API Server
B2
외부에서 들어오는 요청을 처리하는 서버
Node.js + Express로 만든 REST API — URL(주소)마다 기능을 나눠 요청을 받는 방식
/api/events
라즈베리파이에서 발생한 이벤트 정보를 받아 저장하고, 필요할 때 조회
/api/chat
보호자가 “오늘 누가 왔어?”와 같은 질문을 보내면 AI가 답변
오늘의 브리핑도 생성
/api/devices
카메라·마이크의 현재 상태를 확인
사용자가 앱에서 촬영 화면을 볼 수 있도록 관리
/api/notifications
위험 이벤트 발생 시 휴대폰으로 푸시 알림 전송

## Slide 16
Database – Supabase
B3
Supabase = PostgreSQL DB + 로그인 + 파일 저장소를 한 번에 제공하는 클라우드 서비스
devices
등록된 기기(카메라·마이크)와 마지막 연결 시간
events
감지된 이벤트 정보(방문자·움직임·소리·위험)와 사진·영상·음성 파일 위치
conversations · messages
AI와 주고받은 대화 기록
briefings
오늘의 브리핑 내용
push_subscriptions · notification_preferences
푸시 알림 및 알림 설정
미디어 보안
사진·영상은 Storage에 비공개 저장. 사용자가 영상을 볼 때만 1시간짜리 임시 링크를 발급해 외부 공개 차단

## Slide 17
MCP Server
B4
AI가 DB에 직접 접근하지 않고, 필요한 기능만 도구(Tool)로 사용하도록 구성
도구 11개
이벤트 · 7개
오늘 이벤트
날짜별 이벤트
방문자 기록
위험 이벤트
하루 요약
주간 요약
녹화·녹음 불러오기
카메라/마이크 · 4개
카메라/마이크 상태
기기 목록
지금 화면 촬영
최근 캡처
MCP · Model Context Protocol
AI가 외부 데이터나 기능을 쓰기 위한 규칙 — 여러 AI 서비스에서 같은 방식으로 도구 사용 가능
사용한 이유
도구 추가가 쉬움
미리 정한 질문이 아니라, AI가 질문을 분석해 도구를 선택
기능과 채팅 로직의 분리

## Slide 18
DEMO

## Slide 19
DEMO

## Slide 20
알람i
22101443 양소희
20101491 김태훈
강좌
담당교수
조원
Q & A
감사합니다